## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

## доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

| Наименование объекта | МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» |
| --- | --- |
| Фактический адрес | 662939, Красноярский край, Курагинский район, с.Ойха, ул.Мира 6 а. |
| Телефон, е-mail | 8(391-36) 94.2.72, e-mail kol.mbdou@yandex.ru |
| Ведомственная принадлежность | Управление образования администрации Курагинского района |
| Вид деятельности | образование |
| Форма собственности объекта | муниципальная |
| Объем предоставляемых услуг | воспитанники 58 человек / сотрудники 19 человек |
| Размещение объекта | отдельно стоящее здание, здание нежилое |
|  | 1 этаж |
| Количество и назначение входов | 4 основных и 2 запасных (для эвакуации) |
| Год постройки | 1994 год |
| Год последней реконструкции | нет |

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 400 м | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | автобус № 2, остановка «Ойха» |
| --- | --- | --- | --- |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | нет |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | нет | Регулируемые переходы | нет |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | нет | Нерегулируемые переходы | нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения | нет нет | Внеуличные переходы с пандусом | нет |
|  |  | Внеуличные переходы с подъемником | нет |
| Лестницы на пути движения | нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | нет |
| Поручни на имеющихся лестницах | нет | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см | нет |
| Поручни на имеющихся пандусах | нет |  |  |

| Наименование элементов объекта | Фактическая величина, наличие | Рекомендации по адаптации | Примечание | Условия при полной доступности | Условия при частичной доступности | Кате-гории инва-лидов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) |
| - ширина прохода, калитки | 1,1 м |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | К, О |
| - *информация об объекте | Имеется |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | К, О, С, Г |
| Автостоянка посетителей нет |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |
| - ширина тротуара (пути движения) | 2.5 м с асфальтовым покрытием, 0.8 м с деревянным покрытием | ремонт асфальтового покрытия, замена деревянного на асфальтовое |  | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м | К |
| -*указатели направления движения | нет | установить указатели движения |  | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г |
| - *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | нет | установить |  | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| - *места отдыха | нет | установка мест для отдыха |  | Имеются |  | К, О |
| Открытая лестница (лестница на рельефе территории): нет |  |  |  |
| Пандус на рельефе нет |  |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) |
| Крыльцо или входная площадка |
| Высота площадки Справочно | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. |
| Габариты площадки (ширина) с пандусом | нет | установить пандус |  | 1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м | Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м | К |
| Габариты площадки (глубина) с пандусом | нет | установить пандус |  | 1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | 1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | К |
| Габариты площадки (ширина) без пандуса | 1.1м (крыльцо), 2,3 (площадки) |  |  | Не менее 1,5 м | Не менее ширины входной двери | О, С |
| Габариты площадки (глубина) без пандуса | 5,5 м |  |  | Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м | Не учитывается | О, С |
| *Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) | 0.9 м (в зоне крыльца), отсутствие на площадке |  |  | Есть при высоте более 0,45 м, | Допустимо отсутствие | К, О, С |
| *Навес | нет в зоне крыльца, наличие в зоне площадки |  |  | Наличие |  | К, О |
| *Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | нет | установить |  | Наличие |  | Г |
| Лестница наружная (крыльцо) |  |  |  |  |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша | нет | установить |  | Имеется | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Маркировка ступеней | нет | установить |  | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон | имеются с одной стороны |  |  | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | О, С |
| - на высоте |  |  |  | 0,8-1,1 м | Допустимо несоответствие | О, С |
| - * завершения поручней за пределами марша | - |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие | О, С |
| - *нетравмирующие окончания | - |  |  | Наличие |  | О, С |
| Пандус наружный | отсутствует |
| Уклон пандуса в % = (H : L) х 100% |  | установить |  | 8 % и менее | Не более 16,5% (9°) | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) |  |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,85 м | К |
| Высота подъема одного марша (максимальная) |  |  |  | 0,8 м и менее | Не ограничена | К |
| Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей) | нет | Нет возможности |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  | наличие | Отсутствие, несоответствие |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  | 0,7-0,9 м |  | К |
| - *на высоте (верхний поручень) |  |  |  | 0,8-1,0 м |  | О |
| - *горизонтальные завершения поручней |  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие | К |
| - *нетравмирующие окончания |  |  |  | Имеются |  | К, О |
| *Нескользкое покрытие (при намокании) | нет |  |  | Наличие |  | К |
| Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) | нет |  |  | Наличие при необходимости | Мобильный подъемник при необходимости | К |
| *Звуковой маяк у входа | нет |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| Тамбур |  |  |  |  |  |  |
| Глубина | 1.6 м |  |  | 1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м | Менее 1,5 м | К |
| Ширина | 2,38 м |  |  | 2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м | Менее 2,0 м | К |
| Двери распашные, справочно |  |  |  |  |  |  |
| Двери автоматические, справочно | - |  |  |  |  |  |
| - ширина дверного проема в свету | 0.75 м |  |  | 0,85 м и более | Не менее 0,8 м | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего | наружного – 0.01 м внутреннего – 0.007 м | изменить |  | 0,025 м и менее | более 0,025 м | К |
| Коридоры/холлы |
| Ширина полосы движения ( с учетом мебели и оборудования) | соответствует |  |  | 1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м | Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м | К |
| Разворотные площадки, глубина | соответствует |  |  | 1,2 м и более | Менее 1,2м | К |
| Разворотные площадки, ширина | соответствует |  |  | 1,2 м и менее | Менее 1,2м | К |
| *Указатели направления движения, входа, выхода | имеются |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г |
| *Пиктограммы (доступность, вход, выход) | нет |  |  | Имеются |  | К, Г |
| Речевые информаторы и маяки | нет |  |  | Имеются |  | С |
| *Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | нет |  |  | Имеются |  | Г |
| *Аудиовизуальные информационно-справочные системы | нет |  |  | Имеются |  | Г |
| *Тактильная схема | нет |  |  | Имеются |  | С |
| *Место отдыха и ожидания: |
| - места для сидения на каждом этаже | наличие |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| - зона для коляски на каждом этаже | нет |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие |  |
| *Навесное оборудование, выступ в зону движения | нет |  |  | Необходимо отсутствие | Допустимо наличие | С |
| Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) нет |
| Пандус внутренний на этаже нет |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) нет |
| Обслуживание через окно/прилавок нет |
| Обслуживание в кабинете |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету | 0.9 м |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| Высота порога | соответствует |  |  | 0,025 м и менее | Более 0,025 м | К |
| Информация тактильная о назначении кабинета | отсутствует |  |  | На стене рядом с дверью | На двери или отсутствует | С |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: | отсутствует |  |  | На стене рядом с дверью | Допустимо отсутствие | К, О, С, Г |
| - *размещение на высоте | - |  |  | 1,8 м и менее | Не учитывается | К |
| - *высота прописных букв | - |  |  | 0,016 м и более | Не учитывается | С |
| Зона для кресла-коляски | не менее 1,2 х 0,9 м |  |  | не менее 1,2 х 0,9 м | не менее 1,1 х 0,8 м | К |
| Обслуживание с перемещением № |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | 120 см. |  |  | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м | Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м | К |
| *Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.) | 0,8 – 1,1 м |  |  | 0,8 – 1,1 м | Без ограничений | К |
| Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) нет |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | Не требуется |  |  | Не требуется | Имеется | К |
| Санузел для посетителей | Имеется |  |  | Имеется | - | Г |
| Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей | нет |  |  | Имеется | - |  |
| *Знак доступности помещения | нет |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | К |
| Тактильная маркировка | нет |  |  | Имеется |  | С |
| Ширина дверного проема | 0,6 м | реконструкция невозможна |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К, О |
| Раковина: |  |  |  |  |  |  |
| - зона у раковины (глубина) | 0,8 м × 1,2 м |  |  | 1,2 м и более | Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине) | К |
| - зона у раковины (ширина) |  |  |  | 0,8 м и более |  | К |
| - *высота раковины | не более 0,9 м |  |  | 0,8 – 0,9 м | не более 0,9 м | К |
| - *опорный поручень | нет |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| Кабины для инвалидов: | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| - количество кабин | - |  | справочно |  |  |
| - *знак доступности кабины | Отсутствует |  |  | Имеется | Отсутствует | К |
| - ширина дверного проема | - |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К, О |
| Габариты санузла/кабины (длина) | - |  |  | 1,8 и более | 1,6 м | К |
| Габариты санузла/кабины (ширина) | - |  |  | 1,65 м и более | 1,5 м | К |
| Опорные поручни | - |  |  | Имеется | Стационарный у стены | К, О |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | - |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | К |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | - |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| - *крючки для костылей | - |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие | О |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха.

ВЫВОДЫ

В результате обследования  установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта -  установить знак доступности объекта, места для отдыха,  установить указатели движения, ремонт и замена тротуаров, обрудование автостоянки.

- на входной группе – установить нескользкое покрытие на лестницах и входных площадках, водоотвод, расширить входные двери, установить пандус, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу ,маркировка ступеней, установить поручни с нетравмирующими окончаниями.

- на путях передвижения –   создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу, контрастную окраску первой и последней ступени.

- в зоне оказания услуги – определить долю мест для колясочников и долю мест для лиц, с нарушением слуха.

- в санитарных помещениях – установить знак доступности помещения, установить опорные поручни, крючки для костылей.

- на всех дверях (входная зона, кабинеты, санузел) разместить информацию тактильную и визуально контрастную о назначении помещений.

Руководитель рабочей комиссии по обследованию объекта Руководитель объекта заведующий хозяйством ________заведующий (должность) (должность) _______________________Т.Н.Саморфельд _________________________Г.И.Макарова (подпись) (и.о. фамилия) (подпись) (и.о. фамилия) «___» 2016 года Дата заполнения « » 2016 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов общественного здания

| Наименование объекта | МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» |
| --- | --- |
| Фактический адрес | 662939,Россия, Красноярский край, Курагинский район, с.Ойха, ул.Мира 6 «а». |
| Юридический адрес | 662939,Россия, Красноярский край, Курагинский район, с.Ойха, ул.Мира 6 «а». |
| Округ, район | Курагинский район |
| Телефон/ Е-mail | 8(391-36) 94.2.72, e-mail kol.mbdou@yandex.ru |
| Вид деятельности | образование |
| Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация | Управление образования администрации Курагинского района |
| Форма собственности объекта | муниципальная |
| Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги) отдельно стоящее отдельно стоящее здание,1 этаж, нежилое |
| Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) | учащиеся 58 человек / сотрудники 19 человек |
| Количество и назначение входов | 4 основных и 2 запасных (для эвакуации) |
| Год постройки | 1994 год |
| Год последней реконструкции | нет |
| 1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов |
| Наименование основных структурных элементов объекта | Доступность для инвалидов |
|  | К (на кресле- коляске) | О (с нарушением опорно- двигательного аппарата) | С (с нарушением зрения) | Г (с нарушением слуха) |
| Территория объекта | нет | ДУ | ДУ | ДЧ |
| Входная группа | нет | ДУ | ДУ | ДЧ |
| Пути движения | нет | ДУ | ДУ | ДЧ |
| Зона оказания услуги | нет | ДУ | ДУ | ДУ |
| Санитарно-бытовые помещения | нет | ДУ | ДУ | ДЧ |
| ДП – доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно), нет – не организована доступность 2. Доступность объекта для инвалидов |
| Состояние доступности | Доступность для инвалидов |
|  | К | О | С | Г |
| Доступность объекта | нет | ДУ | ДУ | ДУ |
| А- доступность всех зон и помещений универсальная, Б – специально выделенные для инвалидов участки и помещения, ДУ – дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, нет – не организована доступность |

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

| Основные структурные элементы объекта | Рекомендации по адаптации объекта* |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | нуждается, капитальный ремонт |
| Вход (входы) в здание | нуждается, капитальный ремонт |
| Путь (пути) движения внутри здания | нуждается, капитальный ремонт |
| Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) | нуждается, капитальный ремонт |
| Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны |
| Все зоны и участки объекта в целом | нуждается, капитальный ремонт |

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации   _2017-2030 гг _

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации  доступность объекта для всех категорий инвалидов

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «    »                     2016 г.,

Дата составления паспорта «     »                       2016 г.

| Руководитель организации (заведующий) __________ Г.И.Макарова /подпись/ /Ф.И.О/ М.П. | Председатель общественной организации инвалидов __________ _____________ /подпись/ /Ф.И.О/ М.П. | Глава администрации МО пгт. Курагино __________ __С.А.Кнауб__ /подпись/ /Ф.И.О/ М.П. |
| --- | --- | --- |